HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Budapest, III. Szindbád u.3.XIII.138. számú önkormányzati  tulajdonú bérleményben.

Tárgy:      Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A lakás Békásmegyer nyugati oldalán egy 15 emeletes panel épület XIII. emeletén található.

A lakás 1 szoba, összkomfortos, 32 m2 alapterületű, déli tájolású. Erősen lelakott  állapotban van.

Az épületben részleges energetikai korszerűsítésként  fűtéskorszerűsítés történt.

A homlokzati nyílászárók még az eredeti fa szerkezetek. Cserélendők pvc hőszigetelt szerkezetűre.

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, távfűtés - használati melegvíz, elektromos áram.

Az elektromos szerelést csak szakember végezheti. A szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Elvégzendő munkák:

Festés:                       	1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, loggia

Mázolás:                 	gáz és fűtéscső , szerelőfal,

Asztalos munka:          bejárati ajtó csere  biztonsági ajtóra.

külső homlokzati nyílászárók cseréje hőszigetelt pvc szerkezetre.

fürdőszobában wc hátfal  kipótlása, cseréje, vízórákhoz  billenőajtó

beépítése

beépített konyha bútor illesztése

Burkoló munka: 	szobában laminált parketta részleges cseréje

konyhában ,fürdőben, előszobában  hideg aljzatburkolat megfelelő, konyhában oldalfalburkolat csere, fürdőben oldalfalburkolat megfelelő,

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:          megfelelő

főzőkészülék:                         	villanytűzhely csere

Mosogató                                         megfelelő, csaptelep csere

Mosdó+csaptelep:                           csere

Kád:                                                   csere

WC csésze+öblítő berendezés,      csere

ülésdeszka:                                      csere

fűtőberendezés és tartozékai:        megfelelőek,

szellőzők:                                          konyhai és fürdőszobai szellőző szelepek pótlása

beépített bútorok:                            konyha bútor felújítása

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat átvizsgálása, szükség szerinti javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.  kismegszakító tábla megfelelő, kaputelefon felülvizsgálata.

A  lakásban 2 db vízóra van.

Lakbérbe beszámítható, bérbeszámításként  lelakható összeg bruttó:                                    800.000.-Ft

- elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása, kaputelefon felülvizsgálata

- bejárati ajtó és külső homlokzati nyílászárók cseréje,

- villanytűzhely cseréje