Óbudai Vagyonkezelő Zrt.                                                      Műszaki Osztály

1033 Budapest

Mozaik u. 7.

HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. 06.10-én a Budapest, III., Bécsi út 207. fsz. 1. számú önkormányzati tulajdonú lakásbérlemény műszaki állapotáról.

Tárgy:    Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése, a kalkulált felújítási költség meghatározása

Készítette : Gombás Erzsébet

Megállapítás:

A  lakás  belső Óbudán, egy szabadonálló beépítésű épület földszintjén található. Az épület szinteltolással épült, hagyományos szerkezeti kialakítással. Az épület összközműves, pince, földszint, plusz 4 emeletes.

Az épület környezete parkosított, rendezett. Az épület 1973-ban részlegesen felújításra került. A lakások a lépcsőházból nyílnak. A  fszt.1. lakás 1 szobás, komfortos 38 m2 alapterületű, erősen lelakott állapotú. A lakásban lévő gázkészülékek és a hálózat, valamint az elektromos hálózat sem  felel meg az érvényben lévő előírásoknak. Így a  gépészet teljes felújítás szükséges.

Jelenleg 2 db gázbekötésű kémény van a lakásban, melyek szintén nem felelnek meg a Főv .Katasztrófavédelmi  Igazgatóság előírásainak. A felújításukra már több alkalommal felszólítást kaptunk a Főv. Katasztrófavédelemtől. Szükséges az újonnan felszerelt gázkészülék típusának megfelelő kéménybélelés kialakítása.

A meglévő gázkészülékek leszerelendők, helyettük a konyhába  egy gáztűzhely és a fürdőszobába

az egyik kémény felhasználásával egy cirko-kombi gázkazán szerelendő, központi fűtés kialakításával. Így csak az egyik kémény bélelése szükséges, a másik használaton kívülre kerül.

Ennek a kéménynek a szakszerű megszüntetése, és Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé  történő dokumentálása szükséges.

A gázhálózat átalakítása, ill. új hálózat szerelése és a kémény szabványosítása engedélyhez, ill. szakhatóság általi átvételhez kötött tevékenység. A meo átadáshoz EPH jegyzőkönyv is szükséges.

Fent leírt átalakítással a lakás komfortfokozata változik, összkomfortos lesz.

Egy korábbi felmérésünkben szerepelt a lábazat szigetelése is, azonban ezt a társasház időközben elvégeztette.

Elvégzendő munkák:

Festés:                       előszoba,szoba, konyha, kamra, fürdőszoba

Mázolás:                    beltéri ajtók, gáz és fűtés vezetékek

Asztalos munka:      külső homlokzati nyílászárók  cseréje, pvc hőszigetelt szerkezetre.

bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra

konyhabútor cseréje

Üveges munka:

Burkoló és kőműves

munka:                     Szobában laminált parketta lerakása. Előszoba, konyha ,fürdőszoba, kamra  új aljzatburkolat készítése- mázas kerámia-, konyha, fürdőszoba új oldalfal csempe burkolat készítése.

Vakolat javítás.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:         cirko-kombi gázkészülék felszerelése

főzőkészülék:                                 gáztűzhelytűzhely csere

Mosogató +csaptelep:                   csere

Mosdó+csaptelep:                         csere

Kád+csaptelep:                              csere

WC csésze+öblítő berendezés,

ülésdeszka:                                    csere

fűtőberendezés és tartozékai:      cirko-kombi gázkészülék szerelése

kémények, szellőzők:                  kémény bélelés, Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság műszaki nyilatkozatának beszerzése,- ez a meo átadáshoz is szükséges-

szellőző tisztítás

beépített bútorok:                          konyha bútor csere

elektromos berendezések, szerelvények: szabványos elektromos hálózat kialakítása, dugaljak, kapcsolók , lámpák cseréje - pótlása, kaputelefon szerelése.

egyéb berendezési tárgyak: vízóra szerelése, hitelesítéssel, Főv. Vízművek felé  történő nyilvántartásba vétellel.

gáz és villanyóra van

Kalkulált bérbeszámítandó munkák:

- gáz – és fűtés tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, meo átadás.

- gáz bekötésű kémény szabványosítása, Főv. Katasztrófavédelmi Ig. műszaki szakvéleményezése

- használaton kívüli kémény bekötési lehetőségének megszüntetése, és dokumentálása

- elektromos hálózat  felújítása, szabványosítása, kaputelefon,  dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása, szabványos szerelésről kivitelezői nyilatkozat

- vízóra szerelés

- külső homlokzati nyílászárók cseréje

- bejárati ajtó cseréje

Bérbeszámítás alapját képező kalkulált helyreállítási költség nettó :

3.000.000.- Ft +27% Áfa

Javasoljuk a bérbeszámítandó összeg  ismeretében mérlegelni a lakás hasznosításának kérdését.