HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. Folyondár 22-24. H. ép.Fszt.4-es  önkormányzati   bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításra javasolt költség meghatározása

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy tégla építésű  két emeletes épület földszintjén található.

A bérlemény 1 szoba és félszoba, előszoba,  konyha, fürdőszoba +WC, kamra helyiségekből áll, 42 m2 alapterületű komfortos  lakás.

Az épületben energetikai felújítás nem volt.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség festése

Mázolás:			gázcsövek  , beltéri ajtók

Asztalos munka:              bejárati ajtó  és szobaablakok cseréje műanyagra

Egyéb munka: 		felújítás utáni takarítás,

Kőműves és

burkoló munka:		szalagparketta csere szobákban, többi helyiségben

hidegburkolat cseréje

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	új villanybojler kiépítése fürdőszobában, gázkazán

megszüntetése kémény befalazása

főzőkészülék:			új villanytűzhely

mosogató + csaptelep:		csere

mosdó + csaptelep:		csere

Kád + csaptelep:		           csere

WC csésze + öblítő berendezés,

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	parapetes gázkonvektorok (2 db )  cseréje

kémények, szellőzők:		tisztítása

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések,

szerelvények: 	vezetékek cseréje, dugaljak – kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.

Villanyóra van.. Vízmérőórák beépítése  hitelesre.

Gázmérőóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 1.400.000.-Ft

A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- új villanytűzhely

- elektromos hálózat cseréje

- bejárati ajtó és szobaablakok cseréje műanyagra

- új villanybojler

- 2 db gázkonvektor cseréje